Техническое задание.

| Тип | Кол-во | Срок поставки |
| --- | --- | --- |
| Буровой насос УНБ-600 | 1 | май |

Условия поставки:

- Продукция 2015-2016 г. в. (новый)

- Продукция отечественного производства.

- Доставка осуществляется транспортом поставщика до с. Богородское, Духовницкого района, Саратовской области.

- Стоимость доставки включается в стоимость продукции.

- Предложение должно содержать условия оплаты не хуже, чем: 50% предоплаты, 50% по факту поставки оборудования.

Характеристики бурового насоса УНБ-600.

| Мощность насоса, кВт | 600 |
| --- | --- |
| Производительность, м3/ч (л/с) | 71,0–185 (20–52) |
| Давление нагнетания, МПа | 25-10 |
| Давление на входе, МПа | 0,02 |
| Тип компенсатора на входе | ПК-70-25,0 |
| Габаритные размеры, м (д × ш × в) | 5,3 × 3 × 3,3 |
| Масса, т (без шкива и компенсатора) | 23,95 |