|  | Утверждаю: Заместитель генерального директора по производству-Главный инженер ООО «ЮКОЛА-нефть» ____________ П.А. Пиксин |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На демонтаж РВС-2000 № 3 на объекте «Установка подготовки нефти на Богородском месторождении нефти в Духовницком районе Саратовской области».

| № п\п | Перечень основных данных и требований | Содержание данных для проектирования |
| --- | --- | --- |
|  | Основание выполнения работ | Решение Заказчика |
|  | Наименование объекта | РВС 2000 № 3 зав. № 36148/2 |
|  | Адрес объекта | РФ, 413907, Саратовская область, Духовницкий район, с. Богородское. Установка подготовки нефти. |
|  | Назначение объекта | Для хранения сырой нефти |
|  | Вид строительства | Демонтажные работы |
|  | Особые условия строительства | Действующая промышленная площадка. Опасный производственный объект II класс. |
|  | Исходные данные, предоставляемые заказчиком | Проект № РВС-2000.00.00.00 КМ ООО "Волгодонский завод резервуарного и теплообменного оборудования" |
|  | Объем работ | Подготовка выделенной территории под размещение оборудования и спецтехники, подготовка площадки складирования материалов. Разбор технологического оборудования и трубопроводов. Разбор металлоконструкций лестниц, ограждений и площадок обслуживания РВС с сохранением целостности конструкций. Масса демонтируемых стальных конструкций, согласно проектной документации № РВС-2000.00.00.00 КМ, составляет 52 354 кг. На стадии разработки проекта производства работ предложить метод демонтажа стальной конструкции РВС, согласовать с Заказчиком. Перемещение демонтированных стальных конструкций РВС на площадку складирования в пределах 50 м. |
|  | Требования к Исполнителям работ и привлекаемым ими соисполнителям (субподрядчикам) | Обладание правоспособностью и дееспособностью для заключения и исполнения договора по итогам конкурентного отбора. Наличие у Исполнителя соответствующих производственных мощностей, технологического оборудования, финансовых и трудовых ресурсов, профессиональной компетентности для выполнения работ, являющихся предметом закупки. Наличие опыта выполнения аналогичных работ. Привлекаемые Исполнителем субподрядчики (соисполнители) должны соответствовать требованиям, предъявляемым к Исполнителю. В случае привлечения соисполнителей (субподрядчиков) необходимо письменное согласование их привлечения и видов работ с Заказчиком. |
|  | Требования к организации работ | Предоставить разрешительную документацию для проведения огневых работ и для ведения работ с использованием грузоподъемных механизмов. Разработать и утвердить Заказчиком проект производства работ с технологическими картами на все виды работ. Разработать и согласовать с Заказчиком график производства работ. Оформить допуск сотрудников и техники на ОПО. |
|  | Требования к производству работ | Запрещается приступать к производству работ без действующего наряда-допуска Обеспечить постоянное присутствие на месте производства работ руководителя или специалиста Подрядчика, ответственного за безопасное производство работ, аттестованного в области промышленной̆ безопасности по пунктам А.1.; Б.1.10.; Б 1.11; Б 9.3 |
|  | Сроки выполнения работ | 30 календарных дней с момента заключения договора. |
|  | Прочие требования | Обеспечить предоставление полноты состава и содержания разрешительной и исполнительной документации. Документация, предоставляемая Заказчику, должна быть выполнена в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре на электронном носителе. |