ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на изготовление, демонтаж и монтаж оконных блоков из ПВХ в административном здании

- Цель закупки: выполнение работ по замене оконных блоков в административном здании.

- Срок выполнения работ: в течение 60 дней с момента заключения договора подряда.

- Адрес объекта выполнения работ: Саратовская область, г. Пугачев, северная часть города

- При выполнении работ Исполнитель должен руководствоваться требованиями СНиП, ГОСТами, ПУЭ, указаниями Заказчика.

5    Обязательное соблюдение сроков выполнения работ.

- Наличие сертификатов на материалы, санитарно-эпидемиологического заключения, сертификаты пожарной безопасности.

| №п/п | Наименование работы | Ед. измерения | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж оконных блоков | шт. | 77 |
| 2 | Изготовление и монтаж пластиковых окон | шт./м2 | 77/222,53 |
| 3 | Изготовление и монтаж пластиковых подоконников шир. 350 мм | шт. | 77 |
| 4 | Изготовление и монтаж подоконных заглушек | шт. | 154 |
| 5 | Изготовление и монтаж отливов шир.150 мм | шт. | 77 |
| 6 | Изготовление и монтаж пластиковых откосов шир. 250 мм | м | 392,7 |

Фактические размеры и количество изделий уточняются непосредственно при замерах.

Конфигурация оконных блоков согласовывается с Заказчиком.

Монтаж изделий осуществляется по ГОСТ 30971-2012.

Гарантия на изделия согласно ГОСТ 24866-99, 54175-2010, 330673-99, 23166-99.

Таблица применяемых материалов, условий оплаты, гарантийного срока

| Наименование | Характеристики | Соответствие стандартам |
| --- | --- | --- |
| Оконный профиль | Двухкамерный 4/10/4/10/4 поливинилхлоридный оконный профиль. Цвет белый, поверхность качественная, гладкая. Теплоизоляция - 0,63 м2 °С/Вт, звукоизоляция - 4 класс по Европейским стандартам VDI- 2719, группа горючести Г2, группа воспламеняемости В2. Ширина камеры армирования 32 мм. Системная глубина – 60 мм. Профиль имеет предкамеры, расположенные снаружи и внутри, что обеспечивает оптимальную теплозащиту. Профиль экологически чист. | ГОСТ 30673-99 ГОСТ 30674-99 ГОСТ 23166-99 СНиП 23-03-2003 СанПин 2.1.2.729-99 ISO 9001 |
| Фурнитура | Должна обеспечивать легкое открывание и закрывание окна. Изготовлена из качественных и долговечных материалов. | ГОСТ 30777-2012 ГОСТ 538-2001 |
| Уплотнитель | Двухконтурный уплотнитель из эластомерных материалов. 2 контура уплотнения предотвращают потери тепла, задерживают пыль и влагу. | ГОСТ 30778-2001 |
| Стеклопакет | Стеклопакет 2-х камерный клееный для остекления оконных блоков. Имеет ровные кромки и целые углы, герметичен. Общая глубина герметизирующего слоя - не мене 9 мм. Коэффициент направленного пропускания света - не менее 75% Содержание газа в межстекольном объеме – не менее 90% по объему Точка росы внутри стеклопакета – не выше 45°С Звукоизолирующая способность – не менее 34 дБ Эффективность влагопоглотителя – не менее 35°С Сопротивление теплопередаче – не менее 0,58 м2 °С/Вт | ГОСТ 24866-99 |
| Откосы | Панели стеновые пластиковые трехслойные с утеплителем (толщина 10 мм) белого цвета для изготовления откосов. | ISO 9001 |
| Подоконник | Пластиковый подоконник белого цвета. | ISO 9001 |
| Декоративный уголок | Пластиковый уголок белого цвета (30 х 30 мм) для отделки откосов. | ISO 9001 |
| Условия оплаты | Авансовый платеж в размере 50% от суммы договора на основании выставленного счета, окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком не позднее 20 дней после полного завершения работ, включая устранение выявленных дефектов, на основании акта приемки выполненных работ. |  |
| Гарантийный срок на монтаж | Не менее 12 месяцев, после принятия работ по акту. |  |
| Условия проживания на объекте | Заказчик предоставляет помещение для проживания, но не предоставляет спальные места. |  |